Zadanie 1.

Obliczyć energię konformacyjną dla τ=0º i τ=180º dla cząsteczki etanu wiedząc, że wszystkie długości wiązań oraz wartości kątów walencyjnych maja wartości równowagowe.

Potencjał torsyjny dla obrotu wokół wiązania C(sp3) – C(sp3) dany jest wzorem:

Etor (τ) = 1.6[1 + cos(3τ)]

Zadanie 2.

Obliczyć w przybliżeniu mechaniki molekularnej odległość pomiędzy dwoma atomami helu, dla której energia układu osiągnie minimum. Parametry potencjału Leonarda-Jonesa (6-12) dla atomu helu wynoszą odpowiednio ε=0,0203 kcal/mol i r0=2,28Å.

Zadanie 3.

Znaleźć minimum energii dla cząsteczki propanu w zależności od wartości kąta τ dla przedziału [-π , π].

Potencjał torsyjny dla obrotu wokół wiązania C(sp3) – C(sp3) dany jest wzorem:

Etor (τ1, τ2) = 1.6[1 + cos(3τ1)] + 1.6[1 + cos(3τ2)]

Zadanie 4

Obliczyć siłę działającą na atom węgla C(2) w cząsteczce dwutlenku węgla w kierunku C(2)...O(3), jeżeli cząsteczka ta ma następującą geometrię:

1.05 Å              1.45 Å

O(1)	        C(2)	          O(3)

Energia odkształcenia każdego wiązania C=O jest dana wzorem:

E(d)=500(d-1.25 Å)2

Zadanie 5.

Obliczyć energię oddziaływania między dwiema cząsteczkami chlorowodoru oraz obliczyć wartość siły działającej na atom chloru z pierwszej cząsteczki i określić jej zwrot dla układu przedstawionego poniżej:

Cl

|

H - Cl…...H

Atomy H – Cl……..H znajdują się w linii prostej a pozostały atom chloru tworzy z tą prostą kąt 90º.

Długość każdego wiązania H-Cl wynosi d=1.3 Å a odległość Cl…..H między cząsteczkami wynosi r=3 Å. Ładunki na atomach wodoru i chloru wynoszą odpowiednio qH = 0.5 e

i qCl = -0.5 e a stałe potencjału Lennarda-Jonesa wynoszą:

    	 	  r0

[kcal/mol]	[Å]

H     	0.01		0.6

Cl	0.10		2.5

# Text boxes

τ

dH-C = 1.09 Å

dC-C = 1.5 Å

αHCC = 109,47º

qH = 0.004 e

qC = -0.012 e

εC= 0.11 kcal/mol

εH= 0.16 kcal/mol

ro(C) = 1.91Å

ro(H) = 1,00 Å

X                Y                  Z

C1     0.000000     0.000000     0.000000

H1     1.027670     0.000000    -0.363311

H2   -0.513835    -0.889988    -0.363311

H3    -0.513835     0.889988    -0.363311

C2     0.000000     0.000000     1.500000

H4   -1.027670     0.000000      1.863311

H5     0.513835    -0.889988     1.863311

H6     0.513835     0.889988     1.863311

X                Y                  Z

C1     0.000000     0.000000     0.000000

H1     1.027670     0.000000    -0.363311

H2    -0.513835    -0.889988    -0.363311

H3    -0.513835     0.889988    -0.363311

C2     0.000000     0.000000     1.500000

H4     1.027670     0.000000     1.863311

H5    -0.513835     0.889988    1.863311

H6    -0.513835    -0.889988    1.863311